## Slide 1
WiFi / MAS 组网架构说明
用于设计评审、演示和后续跟踪
每条拉本地闭环生产，MAS 负责上级管理和统计
先固定组网与互联框架 每条拉配置微型/工业 AP WiFi 模块型号后续再选
车间十几条拉
每条拉约 10 台测试机
每条拉 1 台 AP + 打印主机
MAS 断线仍可本线打印
IO BOARD WiFi / MAS

## Slide 2
MAS 在系统中的角色
MAS 负责上级管理和统计，不是本线打印的前置条件
为什么需要 MAS
• 统一监控所有测试机和打印机 • 集中保存测试、打印、报警记录 • 支持电脑、手机、手持机查看 • 为后续数据分析提供完整资料
不能直接互连
• 多台测试机抢同一台打印机 • 跨线统计和追溯困难 • 换机、换打印机管理复杂 • APP 无法稳定同时监控多条线
MAS 的定位
• 监控中心 • 统计中心 • 资料版本中心 • 历史追溯中心
IO BOARD WiFi / MAS

## Slide 3
车间网络拓扑
每条拉有本地 AP 和打印主机，MAS 断线不影响本线打印
MAS / Monitor / Statistics Server
Factory Ethernet / VLAN / Uplink
Line 01 微型/工业 AP
Line 02 微型/工业 AP
Line NN 微型/工业 AP
ST01 ... ST10 WiFi Station AT32 Print Host Printer
ST01 ... ST10 WiFi Station AT32 Print Host Printer
ST01 ... ST10 WiFi Station AT32 Print Host Printer
正式方案：每条拉 1 个独立微型/工业 AP；AP 只提供网络，生产逻辑由本线 AT32 打印主机完成。
IO BOARD WiFi / MAS

## Slide 4
系统分层
上层业务协议不绑定 WiFi 模块，模块以后可替换
设备层 测试机 + WiFi
线体层 AP + 打印主机
车间层 VLAN / Uplink
MAS 层 监控/统计/DB
客户端 APP/电脑
测试机
• 本地扫描 • PASS/NG • 故障点 • 上传事件
AT32 打印主机
• 本线主控 • 打印队列 • 本地缓存 • 继续打印
网络
• VLAN 隔离 • MAS 同步 • NTP • 远程维护
MAS
• 全车间监控 • 历史记录 • 统计报表 • 资料管理
客户端
• 查看 • 报警 • 统计 • 追溯
IO BOARD WiFi / MAS

## Slide 5
正常测试与打印流程
打印关键路径在本线闭环内完成，MAS 只接收同步和做统计
测试机 -> 本线主机 heartbeat
本地扫描 PASS/NG
结果到打印主机 缓存/可同步 MAS
PB8 触发 打印请求
打印主机 排队打印
打印状态 DONE/ERROR
测试机
• 不直接控制打印机 • 发给本线打印主机
打印主机
• 本线队列 • 驱动打印机 • 缓存结果
MAS
• 接收同步 • 统计报表 • 刷新电脑/APP
IO BOARD WiFi / MAS

## Slide 6
MAS 断线时仍可生产打印
MAS 不是打印前置条件；本线打印主机是 AT32 打印主机
测试机 ST01-ST10
本线 AP
打印主机 本地队列/缓存
打印机
MAS 离线 不影响打印
MAS 断线
• 本线 AP 仍工作 • 打印主机继续接收请求
缓存位置
• 主要存在 AT32 打印主机 • 测试机只做短缓存
恢复后
• 打印主机按 event_id 补传 • MAS 去重并生成统计
IO BOARD WiFi / MAS

## Slide 7
对码与换机流程
打印主机本地完成换机；MAS 在线即同步，离线后补传
K1+K4 进入对码
PAIR_REQ UID/短码
LCDM 选择 绑定/替换
PAIR_ASSIGN Line/Station/Profile
PAIR_ACK 保存成功
换机原则
• 工位不变 • 新 UID 替换旧 UID • 旧设备 inactive
资料恢复
• 产品资料 • 学习线序 • 打印规则 • 无需重新学习
记录连续
• 本线先保存 • binding_event 后同步
IO BOARD WiFi / MAS

## Slide 8
CSV / Profile 下发
测试规划先到本线 AT32 打印主机，再由打印主机分发给各测试机
PC 上位机 CSV 编辑/导入
本线 AP 只提供网络
AT32 打印主机 校验/保存/生成 CRC
ST01-ST10 profile_push
MAS 在线 接收 profile_sync
CSV 内容
• OUT/IN 对应关系 • 开路/短路/GND/NC • 必测标志和版本
主机校验
• 范围检查 • 重复/冲突检查 • profile_rev + crc32
断网处理
• 使用已保存 profile • 继续生产打印 • 恢复后补传 MAS
IO BOARD WiFi / MAS

## Slide 9
MQTT / API 数据通道
本线消息先到打印主机；打印主机再同步 MAS
telemetry
event
state
cmd
ack
Topic: factory/{factory}/workshop/{workshop}/line/{line}/device/{uid}/{suffix}
设备 -> 打印主机
• heartbeat • test_result • print_request • alarm
打印主机 <-> MAS
• 缓存同步 • profile_sync • summary • history
API / Dashboard
• 历史查询 • 统计报表 • 手机 APP • 电脑监控
IO BOARD WiFi / MAS

## Slide 10
测试机状态机
网络只是上传、同步和打印请求通道，本地测试必须独立运行
BOOT
WIFI_CONNECT
REGISTER
SYNC_CONFIG
READY
TESTING
LEARNING
PASS_READY
PRINT_REQUESTED
PRINT_DONE
PAIRING
OFFLINE_CACHE
ERROR_LOCK
原则：本地测试不依赖 MAS；测试机连不上打印主机时短缓存，恢复后先补给打印主机。
IO BOARD WiFi / MAS

## Slide 11
打印主机状态机
每条线保留一台打印主机，负责本线绑定、队列、打印和缓存
BOOT
REGISTERING
LOAD_CONFIG
LINE_READY
PRINTING
本线主机
• 保存 ST01-ST10 绑定 • 保存当前产品资料 • 保存标签模板
打印队列
• 接收 print_request • 生成标签 • 回传 DONE/ERROR
离线能力
• MAS 离线仍可打印 • 本地缓存后补传
IO BOARD WiFi / MAS

## Slide 12
数据记录与统计
测试记录、打印记录、报警记录统一入库，后续数据分析从数据库生成
主表
• devices • line_bindings • products • profiles • test_results • print_jobs • device_events • alarms
统计输出
• 每条线产量 • 工位 PASS/NG 率 • 常见故障点 OUT/IN • 打印失败率 • 设备在线率 • 单件 serial 追溯
客户端显示
• 车间总览 • 线体状态 • 单机状态 • 报警确认 • 趋势报表 • 换机辅助
IO BOARD WiFi / MAS

## Slide 13
断网缓存与可靠性
MAS 异常不影响本线打印；缓存主要放在 AT32 打印主机
断网场景
• 测试机到打印主机断开 • 打印主机到 MAS 断开 • MAS 服务器离线 • 重复上报 • 时间未同步
处理策略
• 本地继续测试 • 本线继续打印 • 打印主机为主缓存 • event_id 去重 • 恢复后补传
建议容量
• 测试机 200-1000 条短缓存 • 打印主机 5000-50000 条 • 打印机本体不做业务缓存 • 优先用 eMMC/SD/外部 Flash/FRAM
IO BOARD WiFi / MAS

## Slide 14
WiFi 模块边界
第一版按 ESP32-C3-WROOM-02U/02 设计，AT32 保持业务主控
业务层 scan/print/pair
mas_protocol JSON/ACK
net_service UART 通道
ESP32-C3-WROOM WiFi 协处理器
第一版优先
• 打印主机: WROOM-02U • 测试机: 02U 或 02 • AT32 仍做业务主控
PCB 风险
• 19-25 内部 GND • 必须按规格书回流焊 • 天线区域严格禁布
维修友好
• 可做 WiFi 子板 • 主板只留 J_WIFI • 后续换型不大改板
IO BOARD WiFi / MAS

## Slide 15
WiFi PCB 连接
参考 docs/esp32-c3-wroom-02_datasheet_cn.pdf 和 wifi_module_pcb_connection_plan.md
AT32 PC3候选 WIFI_TX
ESP32 Pin11 RXD
AT32 PB9候选 WIFI_RX
ESP32 Pin12 TXD
EN不占AT32 上拉+RESET_TP
BOOT不占AT32 上拉+BOOT_TP
3V3_WIFI >=500mA 峰值
GND 焊盘 含内部 19-25
原理图
• PC3->RXD, PB9<-TXD • PA1/PA3/PD8 禁用 • EN/BOOT 只留测试点
电源
• 模块旁 10uF + 0.1uF • 可加 22uF/47uF • WiFi 分支预留磁珠/0R
布局
• 02U 外接天线 • 02 板载天线禁布 • 优先参考刘氏PDF规格书
IO BOARD WiFi / MAS

## Slide 16
下一步实施计划
先做本线 AP + 打印主机闭环，再接 MAS 同步和模块验证
阶段 1: 架构与原型
• 设备身份和绑定表 • MQTT topic / JSON 消息 • CSV/Profile 上传流程 • WiFi PCB 连接规格
阶段 2: 固件接入
• net_service 抽象 • event_queue 断网缓存 • print_request WiFi 后端 • pair_req / pair_assign
阶段 3: 模块验证
• WROOM-02U 直贴 • WiFi 子板 • 天线和距离测试 • 可靠性和干扰测试
IO BOARD WiFi / MAS